16.1 关于电动机转动的猜想

| 课 题 | 16．1 关于电动机转动的猜想 |
| --- | --- |
| 教 学[来源:www.shulihua.net] 目 标 | 知识与技能：[来源:www.shulihua.netwww.shulihua.net][来源:www.shulihua.net] ①了解电动机的结构。 ②了解通电导线在磁场中会受到力的作用，知道力的方向与电流及磁场的方向有关系。 过程与方法 ： ①通过观察拆装简单电动机的实践过程，认识电动机的两大组成部分，并学习用合理简化的方法对事物进行分析。 ②经历实验探究“磁场对电流的作用”的过程，进一步熟悉科学探究过程的主要环节。 情感、态度与价值观： ①培养学生动手的习惯和积极投入对电动机原理探索的兴趣，感受成功喜悦。 ②通过思考物理知识如何转化成实际技术应用，进一步提高学生学习科学技术知识和应用物理知识的兴趣。 |
| 重 点 | 能让电动机通电运转，能拆装简单的电动机，能就电动机通电为什么运转，提出自己的猜想 |
| 难 点 | 培养学生动手学习的习惯和积极投入对电动机原理探索的兴趣 |
| 教 法 | 实验探究 |
| 教 具 | 电动机模型、电源、导线、开关、线圈、磁铁 |
| 教 学 过 程 |
| 一、引入新课： 电动机是我们生活中常见的一种电气化设备，电动机将电能转化为机械能，从而带动各种生产机械和生活用电器的运转。电动机的应用很广，种类也很多，但它们工作的原理都是一样的。由学生讨论生活中有哪些地方用到电动机。 二、认识电动机： (1)活动1：让电动机转起来 ①这项活动的主要目的是激发学生探究的愿望．可用实验室中的模型电动机进行．课前教师应对实验器材进行逐个检查，以保证课堂上实验的正常进行． ②当电动机通电运转后，要及时引导学生提出问题： 电动机为什么会转动?同时指导学生通过交流，弄清他们实验的电动机的转向是否相同，如不相同，可找找原因，为后面研究通电导线受力方向跟哪些因素有关做好铺垫 (2)活动2：将电动机模型拆开 让学生观察教科书的图16—3，体验采用对照的方法展示一台实际电动机和模型电动机相应部件，引导学生弄清电动机的主要部件是磁体和线圈．教师可在指导学生拆装模型电动机的同时，可用投影或挂图把实际电动机的相应部件展示出来． 课堂训练 1、 下列家用电器中没有电动机的是：( ) A 、洗衣机 B、电风扇 C、电饭锅 D、电冰箱 2、 让电动机转起来的活动中： （1）把电源、开关、电动机用导线连接起来组成一个电路，画出你的电路图。 （2）闭合开关，发现电动机不转，不转的原因可能是 。为了使其转动，你进行的操作是 。 （3）与其他同学交流，你们的电动机转动的方向是否完全一致？探讨一下让电动机转动的方向一致有哪些方法？[来源:www.shulihua.net] （4）将你的电源正负极对调后，电动机转动方向是否改变？ 3、拆开实际的电动机后发现，它的内部结构由装有 的定子和嵌有 的转子组成。拆开模型电动机后发现，它的内部主要由 和 组成。可见，电动机的两个最主要的部件是 和 。 4、 电动机模型正确安装后，接通电源，线圈中有电流时，电动机不转，不可能造成这一现象的原因是( ) A、受的摩擦力太大 B、电源的正负极接反了 C、电源电压太低 D、磁体的磁性太弱 答案 1、 C 2 线圈处于平衡位置 拨动下线圈 改变 3、线圈 磁体磁体 线圈转子 定子 4、B |

板书设计

一、磁场对通电导线的作用

1、有力的作用

2、通电导线在磁场中受力的方向与电流方向和磁感线方向有关系。

二、电动机的基本构造长     1、转子

2、定子

三、换向器      1、构造

2、作用：

四、生活中的电动机

1、电动机的分类：   （1）、直流电动机：如电动玩具、录音机等

（2）、交流电动机：如电风扇、洗衣机等

2、电动机的优点：

课后反思[来源:www.shulihua.net]

本节课主要是研究电动机的工作原理，设计时主要从日常生活中的电动机工作实例出发，以通电导线在磁场中受力的作用为铺垫，以学生动手探究实验从感性到理性认识，最终让学生对电动机转动的原理及电磁转换方面得以实质的理解。通过与学生互动，学生分组探究，使学生从实践操作中获得成功，从成功中获得知识，从成功喜悦中提高学习物理知识的兴趣。