一、有关电流表的电路连接专题

1、画出电路图，并将右边的实物连接好。要求：L1和L2并联，电流表测通过L1的电流

2、画出电路图，并将右边的实物连接好。要求：L1和L2并联，电流表测通过L2的电流

3、画出电路图，并将右边的实物连接好。要求：L1和L2并联，电流表测通过L1、L2的电流

4、画出电路图，并将右边的实物连接好。要求：L1和L2串联，电流表测通过L2的电流

5、根据左边的电路图，将右边的实物连接好。

6、为探究并联电路中电流的规律，小明同学设计了如下图左边所示的电路（干路中的电流约为1.2A,支路中的电流约为0.5A）。请你帮他把下图右边的实物用笔画线代替导线连接起来。

7、画出电路图，并将右边的实物连接好。要求：L1和L2并联，电流表A1测通过L2的电流，电流表A2测量通过L1的电流。（已知A1的示数约为0.8A，A2的示数约为0.9A）

8、画出电路图，并将右边的实物连接好。要求：L1和L2并联，电流表A1测通过L1的电流，电流表A2测量通过L2的电流。

二、有关电压表的电路连接专题

1、根据左边的电路图，将右边的实物连接好。

2、用笔画线代替导线，将下图所示的电路元件连接起来，要求L1、L2串联，电压表测L2两端的电压（估计在2V~3V之间），并在右侧的方框内画出电路图。

3、用笔画线代替导线，将下图所示的电路元件连接起来，要求L1、L2串联，电压表    　测L1两端的电压（估计在2V~3V之间），电压表     测L2两端的电压（估计在2V~3V之间），并在右侧的方框内画出电路图。

4、根据下图左边所示电路图，将下图右边的电路元件连成实物电路。

5、根据下图左边所示电路图，将下图右边的电路元件连成的实物电路。

6、根据下图左边所示电路图，将下图右边的电路元件连成的实物电路。

7、根据下面的实物连接图，在右边方框中画出对应的电路图。

8、根据下面的实物连接图，在右边方框中画出对应的电路图。

三、有关滑动变阻器的电路连接专题

1、如下图所示，要使滑动变阴器的滑片向左移动时，灯泡变亮，应将点F和点      连接起来，并按这个电路图把右图的实物用笔画线代替导线连成电路。

2、如下图所示，请你在图上用笔画线代替导线把元件连接起来，要求L1和L2并联，且滑动变阻器控制通过L1的电流大小。

3、如下图，现有两只小灯泡、一只开关、一个滑动变阻器，6V的电源，导线若干，请你设计一个电路图，要求：（1）开关控制两只小灯泡；（2）滑动变阻器的滑片向右滑动时，小灯泡L1亮度变亮，L2的亮度不变，请将电路图画在左边的方框内，并根据电路图连接好右边的实物图。

4、在下图中，要求L1、L2并联，用电流表测量干路中的电流(约为0.4A)，电压表测量灯泡L1两端的电压，变阻器调节L2的亮度，开关控制整个电路，将符合要求的电路图画在左边虚线框内，并用笔画线表示导线将右下图中各个元件连接起来。

5、根据左边的实物图，在右边的方框中画出它的电路图。

6、根据左边的电路图，用笔画线代替导线将右边的元件连接好（电流表选用0~0.6A的量程,电压表选用0~3V的量程）。

7、（1）实验选用的器材如下图所示，其中电源为2节干电池，电路中的电流约为0.3A，则实验时电压表应选用的量程为0~3V，电流表应选用的量程为0~0.6A．

（2）请你根据左边的实物图将右边的电路图连接好。

8、如图14—19甲为研究电流与电压关系的电路图，请你按照电路图，连接如图14—19乙中的实物图，要求滑动变阻器的滑片向右移动时，电流表示数减小，其中电压表选用0～3V量程，电流表选用0～0.6A量程．

9．如图14—23所示是电路实物连接图．

(1)在右边方框内画出其对应的电路图；

（2）实验中，为了起保护电路的作用，在开关闭合前滑片应置于　　　端，开关闭合后，要使灯泡亮度变亮，滑片应向　　　　端移动．(填“左”或“右”)

10、（1）请根据右边的电路图用笔画线代替导线，将图甲中的元件连

成电路．要求：滑动变阻器的滑片向左移动时，电流表的示数变大．

（2）请根据右边的电路图用笔画线代替导线，将图乙中的元件连

成电路．要求：滑动变阻器的滑片向左移动时，电流表的示数变小．

1．我们利用下列器材研究电流跟电压、电阻之间的关系。按电路图用笔画线连接电路。

12、要求：L1和L2串联，电流表测L1的电流，电压表测L2两端的电压，滑动变阻器控制电路中的电流不超过0.5A。画出电路图，并用铅笔线代替导线将右图中的元件连接起来。

13、给你三节干电池，开关一个，导线若干，电流表，电压表，两个小灯泡。要求两灯独立工作，互不影响。开关Sl能控制Ll、L2，S2不能控制L2。电流表测L1电流，电压表测L2两端电压，请按要求画出电路图，并连接实物电路，元件位置如图16所示不能移动。

14、根据图18所示电路图连接实物图，要求：（1）电流表0~0.6A,电压表0~3V，滑片向右灯变暗

（2）连接电路时，开关必须       ；实验前，滑动变阻器接入电路阻值        ，滑片P应放在     端。

（3）滑动变阻器的铭牌上标有“50( 1A”的字样，则表示                      。

15、根据下方的电路图连接好右边的实物图。

# Text boxes

L1

V

A

L2

L1

L1

L2

－ 0.6 3

L1

L2

1

2

V2

L1

L2

V

L2

L1

L1

L2

L2

A

V

－ 0.6 3

L2

L1

L1

L2

A

V

－ 0.6 3

L2

L1

V1

－ 0.6 3

L2

L1

V

－ 0.6 3

L2

L1

－ 0.6 3

L1

L1

L2

L2

L2

R′

L

A

V

L1

R’

P

R2

R1

L

V

A2

A1

S

S

R'

R

V

A

2

1

L2

L1

L1

L2

L1

L1

L1

L1

图乙

R

L1

A

C

B1

A

D

－ 0.6 3

C

B1

A

## R

A

V

R＇

A

-  0  .6      3

V

-  3     15

+

_

# P

# C

# A

# B

# D

# R

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

2

1

R2

S

L

－ 0.6 3

R1

D

C

B

A

图16

图18

L2

E

F

L1

A

B1

C

D

C

B1

A

D

L1

L2

L2

L1

L2

L2

L1

C

B1

A

D

L

－ 0.6 3

－ 0.6 3

D

图甲

A1

A2

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L2

1

2

A1

L1

L2

A2

L1

L2

1

2

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L2

1

2

L1

L1

L1

L1

L1

L1